## Slide 1
领先创新·
·超越自我
2018 Synopsys ARC杯电子设计竞赛

## Slide 2: 过跷跷板的自平衡车
2018年05月
田思佳

## Slide 3: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 4: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 5
自平衡代步车
轮式机器人
收购Segway
自平衡技术为传统产业注入新鲜技术活力
研究现状

## Slide 6
工业设计
交通出行
学术
强化机器人的通用运动能力
机器人制造
环保低碳，控制方便.
交通出行
验证算法功能
测试算法性能.
算法研究
研究意义

## Slide 7: 原理
扰动检测，系统调整
Kalman滤波器
互补滤波器
数据处理，姿态解算
LQR+PID控制算法
动态平衡角调整

## Slide 8: 原理
姿态解算
运动控制
线性二次型调节器
得到最优控制规律，构成闭环最优控制
适合多输入多输出
LQR控制算法
利用状态方程对系统进行最优估计
对数据精度要求低，适合低成本控制方案
数据存储量小，适合MCU
Kalman滤波器
算法介绍
姿态解算——Kalman滤波器
运动控制——LQR算法

## Slide 9: 功能
转向运动
稳定旋转;
角度准确
过跷跷板
系统自主辨识环境;
15度的爬坡能力
直线运动
快速响应;
按照给定指令
进行直线运动
抗干扰
外界干扰作用
下保持直立;
不畏崎岖路面

## Slide 10: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 11
传感器噪声大
干扰源复杂,系统自主辨识难
算法
2
难点
实时控制
定点运算以及dsp指令加速
实现
3
主频25MHz
无运动控制相
关的外设与应用
资源
1

## Slide 12
开拓了其在实时控制运动控制领域的应用
实现
多传感器数据融合多种控制算法协同控制
算法
仅依靠低成本的CPLD实现I/O扩展，充分利用arc的性能
资源
EMSK
创新

## Slide 13: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 14: 系统架构

## Slide 15: 硬件设计
CPLD扩展板
惯性测量单元
蓝牙无线模块
Synopsys ARC EM Starter Kit
(FPGA)
ARC EM7D 内核
主频25 MHz
DSP 指令集
MPU内存保护单元
128 MB DDR3
ICCM/DCCM
SD 卡
I2C
SPI
UART
GPIO

## Slide 16: 软件设计
远程遥控小车，实现模式设置，参数调整以及传感器数据打印等功能
应用
LQR+PID控制算法，kalman滤波器
定点运算+dsp指令加速
算法实现
多线程协同操作
TIMER中断实现2ms控制周期
操作系统
各模块驱动
制定SPI接口下QEI与PWM的传输协议
底层驱动

## Slide 17: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 18: 测试结果
程序优化
QEI(SPI)
IMU(I2C)
Kalman
atan()
PID&LPF
LQR
PWM(SPI)
100us
400us
10us
300us
20us
<1us
80us
周期执行代码运行时间测试
总需时仅900us
经过优化之后，主要的时间开销已经集中在硬件通讯过程，执行受到总线速度限制
atan()可使用查表法实现从而缩短计算时间，但精度受到影响
功能实现

## Slide 19: Agenda
项目概述
难点与创新
设计实现
测试结果
总结展望

## Slide 20: 总结展望
自平衡车总结
平衡小车充分发挥了EMSK开发板性能，实现了高效的控制程序，达成了各项运动目标。
提高数据处理精度
提升系统抗扰能力
控制性能
开发手机控制APP
加入自启动功能
控制方式
改进算法，使系统能区分外界干扰，快速反应
系统辨识
采用机器学习自主实现直立运动等
自主控制
控制
智能

## Slide 21
谢 谢！